## Slide 1
Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan RH za razdoblje 2021.-2030.
Revizija 2023/2024.
Dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak, EIHP
Zagreb, 18.05.2023.

## Slide 2: Projekcije emisija CO2eq, 2005.-2050., nacrt 18.5.2023.
* Ostali sektori: uslužni, stambeni, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo
Chart: Emisije CO2, energija - izgaranje goriva
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Energetska postrojenja | 6810.0318 | 6631.4159 | 4718.8177 | 3659.3165 | 3718.3455 | 3687.3101 | 3656.2746 | 2611.9395 | 1567.6045 | 1502.7071 | 1437.8098
Industrija | 3724.0224 | 3855.1232 | 2222.7049 | 2381.7442 | 2418.0554 | 2333.2073 | 2248.3591 | 1762.9676 | 1277.5762 | 1175.2575 | 1072.9387
Promet | 5467.6915 | 5820.9383 | 5887.7767 | 5732.1116 | 6194.9844 | 6073.2724 | 5951.5604 | 4864.6277 | 3777.6949 | 2454.2363 | 1130.7777
Ostali sektori* | 3898.1614 | 3658.7098 | 2719.8125 | 2727.2473 | 2858.5905 | 2525.3167 | 2192.0429 | 1842.4933 | 1492.9438 | 1211.2376 | 929.5314
Chart: Emisije CO2eq (kt)
| 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | 2045
Energija | 21619.5494 | 21678.7741 | 16640.7098 | 15554.957 | 15647.8888 | 15023.473 | 11881.1682 | 8738.8635 | 6790.9851 | 4843.1068
Industrijski procesi | 3400.2498 | 3583.6217 | 3205.3055 | 3646.3363 | 3425.005 | 2885.1328 | 2606.3889 | 1452.449 | 1325.1616 | 1197.9736
Poljoprivreda | 3361.8256 | 3435.775 | 2787.2004 | 2700.7162 | 2492.1615 | 2383.7138 | 2314.9327 | 2245.3556 | 2183.7356 | 2060.0116
Uporaba zemljišta i šumarstvo | -7968.6763 | -7785.6369 | -5698.3988 | -5666.7896 | -4936.0039 | -4107.196 | -4091.9745 | -4397.4161 | -4482.341 | -4738.8312
Otpad | 1494.8159 | 1585.7106 | 1977.8325 | 2004.8083 | 1318.6749 | 968.2126 | 768.9656 | 630.9728 | 521.4772 | 432.6455

## Slide 3: Integrirani energetski i klimatski plan – sadržaj
analiza trenutnog stanja, projekcije emisija i mjere za smanjenje emisija, grupirano u sljedeće “dimenzije”
  Dekarbonizacija
    emisije stakleničkih plinova
    poljoprivreda, šumarstvo, otpad, uporaba zemljišta
    obnovljivi izvori energije
    promet
  Energetska učinkovitost
  Energetsko tržište
  Energetska sigurnost
  Istraživanje, inovacije i konkurentnost

## Slide 4: NECP – dimenzije
Dekarbonizacija
  emisije stakleničkih plinova
  poljoprivreda, šumarstvo, otpad, upravljanje zemljištem
  obnovljivi izvori energije
  promet
Energetska učinkovitost
Energetsko tržište
Energetska sigurnost
Istraživanje, inovacije i konkurentnost

## Slide 5: Nacrt revidiranog NECP-a, mjere, 18.05.2023.
dekarbonizacija: 56
energetska učinkovitost: 18
energetska sigurnost: 10
unutarnje energetsko tržište: 8
istraživanje, inovacije i konkurentost: 7

## Slide 6: Energetska učinkovitost – nacrt mjera (1/2)
Sustav obveze energetske učinkovitosti za opskrbljivače
Promoviranje dekarbonizacije i primjene „energy efficiency first“ načela u zgradarstvu
Program energetske obnove zgrada javnog sektora
Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra
Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru
Program energetske obnove javne rasvjete
Zelena javna nabava
Program energetske obnove višestambenih zgrada
Program energetske obnove obiteljskih kuća

## Slide 7: Energetska učinkovitost – nacrt mjera (2/2)
Sustavno gospodarenje energijom u poslovnom sektoru
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama
Informiranje o energetskoj učinkovitosti
Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu zgrada
Energetska učinkovitost elektroenergetskog prijenosnog sustava
Energetska učinkovitost distribucijskog sustava i uvođenje naprednih mreža
Energetska učinkovitost sustava toplinarstva
Energetska učinkovitost plinskog sustava
Povećanje energetske učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

## Slide 8: Povećanje energetske učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Aktivnosti
Inforimiranje dionika o programu te provođenje edukativnih radionica o obvezama, ciljevima i provođenju programa
Evaluacija postojećeg stanja gospodarenja energijom u sektoru vodnih usluga
Izrada uputa za sustavno gospodarenje energijom, prikupljanje podataka i izvještavanje sa svrhom utvrđivanja ugljičnog otiska sektora vodnih usluga i potencijala povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE
Prikupljanje i analiza podataka o potrošnji energije u sustavima javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, određivanje prioritetnih lokacija za provedbu mjera povećenja energetske učinkovitosti i OIE, analize i izrada uputa za planiranje i programiranje financijskih sredstava za financiranje investicijskih studija i projektne dokumentacije (MGOR, APN)

## Slide 9: Promet – nacrt mjera
Regulatorni instrumenti za poticanje čišćeg prometnog sustava
Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture za alternativna goriva u cestovnom prometu
Razvoj energetski učinkovitog željezničkog prometa
Razvoj energetski učinkovitog pomorskog prometa i prometa unutarnje plovidbe
Razvoj energetski učinkovitog zračnog prometa
Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza i promicanje održivog integriranog prometa
Razvoj tržišta niskougljičnih goriva

## Slide 10: Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture za alternativna goriva u cestovnom prometu
Provođenje aktivnosti sufinanciranja energetski učinkovitih vozila s niskom razinom emisije stakleničkih plinova putem javnih poziva.
Provođenje aktivnosti sufinanciranja infrastrukture za opskrbu alternativnim gorivima putem javnih poziva.
Uspostava centralnog registra infrastrukture za alternativna goriva koji će olakšati korisničko iskustvo vozačima te u konačnici omogućiti realan uvid u potrošnju energije za analitičke potrebe.

## Slide 11: Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza i promicanje održivog integriranog prometa
Aktivnosti
U okviru mjere sufinancirat će se optimiranje prijevoza terete, upravljanje javnim parkirnim površinama, uvođenje platformi za integrirani prijevoz putnika, car-sharing sustava, nisko-emisijskih zona u gradovima, javnih gradskih bicikala i pripadajuće infrastrukture.
Nabava autobusa na alternativni pogon i izgradnja pripadajuće infrastrukture.
Modernizacija tramvajskog prometa kroz nabavu suvremenih niskopodnih / poluniskopodnih tramvaja.
Implementacija digitaliziranog sustava samovozećih vozila.

## Slide 12: Obnovljivi izvori energije – nacrt mjera
Informiranje, edukacija i povećanje kapaciteta za korištenje OIE
Razrada regulatornog okvira za korištenje OIE
Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE
Korištenje OIE za proizvodnju električne energije
Korištenje OIE za proizvodnju toplinske energije
Korištenje OIE u centraliziranim i zatvorenim toplinskim sustavima
Dijeljenje energije/energetske zajednice

## Slide 13: Prostorno-planski preduvjeti za korištenje OIE
analiza prostornih planova uz preispitivanje planiranih lokacija, kartiranje potencijala resursa za pojedine obnovljive izvore
utvrđivanje i kartiranje prostornih, okolišnih (bio-ekoloških, krajobraznih, geoloških) i socijalnih (korištenje prostora) i infrastrukturnih ograničenja te osjetljivost prostora za izgradnju i rad postrojenja za iskorištavanje OIE;
izrada karata osjetljivosti za smještaj OIE, s fokusom na vjetroelektrane i sunčane elektrane (definiranje tzv. Go-to područja)
definiranje i usvajanje smjernica i kriterija za odabir prostora pogodnih za iskorištavanje OIE, prostorno-planskih uvjeta te mjera zaštite u postupcima prema posebnim zakonima;
implementacija smjernica i kriterija za uređenje specifičnih prostorno-planskih elemenata u prostoru za iskorištavanje OIE u prostorno planske dokumente na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz primjenu mjera zaštite u postupcima prema posebnim zakonima;
nadogradnja postojećih informacijskih sustava podacima neophodnim za prepoznavanje potencijalnih ograničenja te osjetljivosti prostora na izgradnju OIE objekata (proizvodnih postrojenja koja koriste OIE s pratećom infrastrukturom

## Slide 14: Korištenje OIE za proizvodnju električne energije
HROTE nastavlja isplatu poticaja za proizvodnju električne energije elektranama koja koriste OIE u razdoblju trajanja ugovora o otkupu (sustav poticanja, premijski sustav);
HROTE izrađuje trogodišnje planove za OIE i raspisuje natječaje za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene;
Nastavit će se s aktivnostima pregleda i analize mogućih geotermalnih potencijala te inicirati pokretanje postupaka nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe kako bi se povećao udio OIE u proizvodnji električne energije;
Nastavlja se primjena modela preuzimanja viškova energije iz postrojenja za samoopskrbu i krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom uz eventualnu investicijsku potporu i obvezu opskrbljivača da preuzme viškove energije;
Revizija kvota za sve vrste obnovljivih izvora energije
Razrada novog modela poticanja postrojenja koja koriste goriva iz biomase uz osiguranje maksimalnog ispunjanja ciljeva održivosti i kriterija ušteda stakleničkih plinova

## Slide 15: Korištenje OIE za proizvodnju toplinske energije
FZOEU pruža financijske poticaje na strani investicije za projekte korištenja OIE za toplinske potrebe
AZU će nastaviti s aktivnostima pregleda i analize geotermalnog potencijala na području Panonskog dijela Hrvatske, inicirati pokretanje postupaka nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe te osigurati njihovo uključivanje u prostorne planove (povezano s mjerom OIE – 2)
AZU i FZOEU će pružati podršku razvoju projekata korištenja geotermalne energije
Ministarstvo poljoprivrede kroz Program ruralnog razvoja osigurava financiranje investicijskih potpora za projekte biomase i drugih OIE

## Slide 16: Korištenje OIE u centraliziranim i zatvorenim toplinskim sustavima
Određivanje urbanih zona potencijalne toplifikacije – analiza prostornih planova, mapiranje potrošnje toplinske energije te određivanje zona u urbanim sredinama u kojima se korisnici potencijalno mogu spojiti na toplinsku mrežu.
Sufinanciranje izrade planova za povećanje OIE u centraliziranim odnosno zatvorenim toplinskim sustavima
Sufinanciranje investicija u tehnologije za korištenje OIE, identificiranih u planu za povećanje udjela OIE u CTS/ZTS

## Slide 17: Međusektorske mjere – nacrt
Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublaživanje i prilagodbu klimatskim promjenama
Poticanje osnivanja regionalnih energetskih i klimatskih agencija i izgradnja kapaciteta
Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama
Strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini
Uspostava platforme za prikupljanje, uporabu i skladištenje CO2
Unaprjeđenje održivosti urbanih sredina
Uspostava Programa za izračun i smanjenje ugljikova otiska poslovnih subjekata
Uspostava digitalne platforme za kružno gospodarstvo
Osnaživanje aktivnosti za razvoj biogospodarstva
Zakonske prilagodbe i tehničke podloge za uvođenje vodika u energetski sustav

## Slide 18: Strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini
Aktivnosti
Izrada Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za gradove i općine potpisnice Sporazuma gradonačelnika te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, u roku od dvije godine od pristupanja Sporazumu;
Praćenje napretka u ostvarivanju cilja postavljenog u SECAP-u (izvještavanje o napretku provedbe plana svake dvije godine);
Usklađivanje praćenja i provedbe aktivnosti predviđenih u pojedinim SECAP-ima te u okviru Integriranog energetskog i klimatskog plana;
Izrada nacionalnog programa za praćenje provedbe mjera prilagodbe definiranih u usvojenim SECAP za gradove i općine
Izrada smjernica za validaciju i verifikaciju mjera prilagodbe
Korištenje podataka o provedenim aktivnostima i projektima u okviru pojedinih SECAP-ova prilikom svake sljedeće revizije Integriranog energetskog i klimatskog plana.

## Slide 19: Unaprjeđenje održivosti urbanih sredina
Aktivnosti
Provedba mjera i aktivnosti određenih Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.-2030.(NN 147/21).
Provedba mjera i aktivnosti određenih Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021.-2030.(NN 143/21.

## Slide 20: Pitanja, komentari, nadopune?